## Slide 1: Digitale Integrierete Schaltungen CMOS-Technologie
Axel Jantsch

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
MOSFET & CMOS
  Aufbau
  Grundlegende Funktionsweise
Logikfamilien, Ausgangsschaltungen & Pegel
Aufbau integrierter CMOS-Schaltungen

## Slide 3: Wie groß ist ein Transistor?
Beispiel
  Pentium IV
    Chipgröße 217 mm² (180 nm, Jahr 2000)
    42 x 106 Transistoren
    20 % der Fläche für Verdrahtung genutzt
 4,1 µm² pro Transistor!
  Haswell-E(P)  0,1 µm² pro Transistor!
  10/11nm Technologie:
    SRAM 1bit:
    NAND Gate:
    Transistor:
International Roadmap for Devices and Systems, 2016 Edition
More Moore White Paper, https://irds.ieee.org

## Slide 4: Der MOSFET
N-Kanal-Transistor
P-Kanal-Transistor
S
G
p
n
+
n
+
B
D
S
G
B
D
S
G
D
S
S
G
G
n
p
+
p
+
B
B
D
D
S
G
D
N-MOS
P-MOS

## Slide 5: MOSFET - Funktionsweise
Spannungsloser Zustand
  2 Raumladungszonen zw. Source und Drain
  Kein Stromfluß möglich
  Selbstsperrender MOSFET
S
G
p
n
+
n
+
B
D
U
GS
=0
U
DS
=0
N-MOS

## Slide 6: MOSFET - Funktionsweise
Spannung zwischen Gate und Bulk (Source)
  Elektronen werden an die Oberfläche gezogen
  Ab Erreichen einer Schwellspannung (Threshold Voltage) bildet sich eine Inversionsschicht
  Leitfähiger Kanal entsteht zw. Source & Drain
S
G
p
n
+
+ + + + + +
- - - - - - - -
n
+
B
D
U
GS
>U
t
U
DS
=0
N-MOS

## Slide 7: MOSFET - Funktionsweise
Der FET wirkt als Schalter
  Grundlage aller digitalen Schaltungen
  Gutes Modell für den Entwurf von Digitalzellen
ein Eingangssignal, zwei Ausgangssignale
  N- und P-Kanal-FETs sind komplementär
   CMOS
N-MOS
P-MOS

## Slide 8: CMOS Technologie

## Slide 9: NMOS Transistor Kennlinien
Steuerkennlinie
  UGS < Uthn Transistor ausgeschaltet; kein Strom
Ausgangskennlinienfeld
  linearen (Trioden-) Bereich (UGS > Uthn > 0 und 0 < UDS < UGS – Uthn) Transistor = steuerbarer Widerstand
  Sättigungsbereich (UGS > Uthn > 0 und UDS > UGS – Uthn) Transistor = (nichtidealen) Stromquelle

## Slide 10: CMOS Inverter (1)
Vss < Uin < Uthn
  NMOS-Transistor: kein Strom, PMOS-Transistor = Stromquelle  Last H-Pegel (Vdd)
Uthn < Uin < Vdd/2
  NMOS-Transistor = kleiner werdender Lastwiderstand , PMOS-Transistor = Stromquelle Uout fällt langsam

## Slide 11: CMOS Inverter (2)
Vdd/2 < Uin < Vdd – | Uthp |
  NMOS-Transistor = Stromsenke, PMOS-Transistor = größer werdenden Lastwiderstands Uout sinkt weiter
Vdd – | Uthp | < Uin < Vdd
  PMOS-Transistor: kein Strom, NMOS-Transistor entlädt Lastkapazität L-Pegel

## Slide 12: Aufbau integrierter CMOS-Schaltungen

## Slide 13: CMOS-Gatter
Kombination von N- und P-Kanal-FETs zur Realisierung logischer Funktionen
Einfachstes Beispiel Inverter
Kombinatorische Funktionen
  AND, NAND (einfacher)
  OR, NOR (einfacher)
Funktionen mit Gedächtnis
  Flip Flop
  Latch

## Slide 14: Inverter
Notes: SiO2 zwischen den FETs:
Parasitärer Transistor – in dem Fall nicht
Parasitäre Kapazität – verringert Schaltgeschwindigkeit

## Slide 15: NOR
Mehrere Inputs möglich
OR durch nachgeschalteten Inverter

## Slide 16: NAND
Mehrere Inputs möglich
AND durch nachgeschalteten Inverter

## Slide 17: XOR (passiv)
A steuert Transmission Gate
  (leitet bei A = 0)
Bei A = 1 funktioniert Inverter bei B

## Slide 18: XOR (passiv)
A steuert Transmission Gate
  (leitet bei A = 0)
Bei A = 1 funktioniert Inverter bei B
„0“
„1“
„0“
„1“
„1“
„0“
„1“
leitet

## Slide 19: XOR (passiv)
A steuert Transmission Gate
  (leitet bei A = 0)
Bei A = 1 funktioniert Inverter bei B
„1“
„0“
„0“
„1“
„0“
„1“
„0“
sperrt

## Slide 20: XOR (passiv)
A steuert Transmission Gate
  (leitet bei A = 0)
Bei A = 1 funktioniert Inverter bei B
„1“
„0“
„0“
„1“
„0“
„1“
„0“
sperrt

## Slide 21: Latch
Speicherelement
Einfachste Form aus zwei rückgekoppelten Invertern
  Hält den jeweiligen Zustand
  Schwache Inverter (kleine Transistoren)
  Kann durch starken Treiber überschrieben werden
Schieberegister
  Zwei Latches und zwei Transmission Gates
  Benötigt einen Takt
  Flankengesteuert

## Slide 22: Latch
Speicherelement
Einfachste Form aus zwei rückgekoppelten Invertern
  Hält den jeweiligen Zustand
  Schwache Inverter (kleine Transistoren)
  Kann durch starken Treiber überschrieben werden
Schieberegister
  Zwei Latches und zwei Transmission Gates
  Benötigt einen Takt
  Flankengesteuert
„1“
„0“
„0“
„1“
„IN“
„IN“
„OUTST“
_____
„OUTST“
__

## Slide 23: Latch
Speicherelement
Einfachste Form aus zwei rückgekoppelten Invertern
  Hält den jeweiligen Zustand
  Schwache Inverter (kleine Transistoren)
  Kann durch starken Treiber überschrieben werden
Schieberegister
  Zwei Latches und zwei Transmission Gates
  Benötigt einen Takt
  Flankengesteuert
„0“
„1“
„1“
„0“
___
„INST“
„INST“
___
„INST“
„INST“

## Slide 24: D-Flip-Flop
Transmission Gates in der Rückkopplung
Bei Takt = 0 werden Daten gehalten
Bei Takt = 1 werden neue Daten übernommen
Eine Möglichkeit von vielen

## Slide 25: D-Flip-Flop
Transmission Gates in der Rückkopplung
Bei Takt = 0 werden Daten gehalten
Bei Takt = 1 werden neue Daten übernommen
Eine Möglichkeit von vielen

## Slide 26: D-Flip-Flop
Transmission Gates in der Rückkopplung
Bei Takt = 0 werden Daten gehalten
Bei Takt = 1 werden neue Daten übernommen
Eine Möglichkeit von vielen

## Slide 27: Input-Pad mit Überspannungsschutz

## Slide 28: Output-Pad
Große Treiberleistung nötig
Mehrere Inverter in Serie
  Steigende Transistorgrößen
  Optimales Verhältnis etwa 2,7

## Slide 29: Gatteraufbau & Ausgangsschaltungen

## Slide 30: Aufbau statischer CMOS-Gatter
immer NMOS-Transistor + komplementärer PMOS-Transistor Gesamtfunktion ist invertierend
NMOS-Transistoren Reihenschaltung = UND-Funktion
NMOS-Transistoren Parallelschaltung = ODER-Funktion
NMOS RS + PMOS PS oder NMOS PS + PMOS RS

## Slide 31: Komplexere Funktion
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

## Slide 32: CMOS-Standardausgang
Push-Pull Prinzip
  Push bei H-Pegel am Ausgang bringen PMOS-Transistoren angeschlossene Eingänge auf H-Pegel
  Pull bei L-Pegel am Ausgang bringen NMOS-Transistoren angeschlossene Eingänge auf L-Pegel
  Problem beim direkten Verbinden

## Slide 33: Open-Drain- / Open-Collector-Ausgang
obere (PMOS-) Transistor durch Widerstand ersetzt
Drain-Anschluss des NMOS-Transistors nach außen geführt
Pull-Up-Widerstand nach Vdd
x Open-Drain-Ausgänge / ein gemeinsamer Pull-Up-Widerstand
Wired-NOR
A | YA | B | YB | Y
H | L | H | L | L
H | L | L | H | L
L | H | H | L | L
L | H | L | H | H

## Slide 34: Datenauswahlschaltung mit OD-Ausgängen
Dateneingang invertiert am Ausgang (Freigabe)
Auswahllogik z. B. in Mikroprozessorsystemen
nur ein ENi-Signal aktiv!!

## Slide 35: Three-State-Ausgang
Three-State-Ausgänge (Freigabeeingänge)
Pegel = neg. Dateneingang (EN-Signal)

## Slide 36: Bidirektionale Busverbindung mit Three-State-Ausgängen
Three-State-Ausgang (Bus)
  Eingangsverstärker (IBUF),
  Ausgangsverstärker (OBUFT),
  bidirektionaler Portpin (InOut).
EN = 1: BK 1  BUS
EN = 0: BUS  BK 1

## Slide 37: Durchreichen von Inversionskreisen / Polaritätsindikatoren (De Morgan)
Durchreichen von Inversionskreisen bzw. Pegelindikatoren von den Ein- zu den Ausgängen Logikfunktion tauschen
alle Ein- bzw. Ausgangssignale invertieren
ggf. an nicht invertierten Eingängen zusätzliche Inversionskreise bzw. Polaritätsindikatoren vorsehen

## Slide 38: CMOS Technologie Transistoren Gatter